|  | Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПрофГарат» 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 14, оф. 7 ИНН 6952021388, КПП 695001001, ОГРН 1176952020464 |
| --- | --- |

ООО  «ИнтерПрофГарант» г. Тверь, официальный дилер завода изготовителя мульчеров ООО «Компания Промышленный Меридиан» (г. Пермь) «URALMACHINE» предлагает Мульчеры-кусторезы «UM-Forest».

Мульчер-кусторез дисковый оборудование, предназначенное для срезания и измельчения древесины, пней, кустарника на корню, агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами различных тяговых классов, бульдозерами, экскаваторами, мини-погрузчиками.

Диаметр диска 1700, привод гидравлический либо механический

растительность до 200 мм

|  | UM-Forest D-170 | UM-Forest D-170H |
| --- | --- | --- |
| Базовая машина | трактор, от70л.с. | Мини-погрузчик, поток от 100 л/мин |
| Диаметр диска по ножам, мм | 1 700 | 1 700 |
| Масса | 765 кг | 747 кг |
| Ширина | 1830 мм | 1830 мм |
| Рабочая ширина | 1710 мм | 1710 мм |
| Высота с толкателем | 850 мм | 850 мм |
| Глубина | 1730 мм | 1730 мм |
| Частота вращения диска | До 1000 об./мин. | До 1000 об./мин. |
| Тип привода | Кардан, редуктор | гидромотор |
| Тип ножей | Плавающий | Плавающий |
| Диск с фиксированными резцами (резцы расположены по окружности и по спирали на плоскости диска) | опция | опция |
| Количество ножей | 2/4 | 2/4 |
| Рамка-толкатель | есть | есть |
| Диаметр срезаемых деревьев | до 200 мм | до 200 мм |
| Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
| Цена, руб. с НДС | 345 000 | 345 000 |

Конструкция мульчера-кустореза дискового:

Корпус мульчера закрывает рабочий орган с трех сторон, для предотвращения бесконтрольного вылета продуктов резания и различных предметов, рамка толкатель интегрирована в корпус, рабочий орган соединен с гидромотором либо редуктором через подшипниковый приводной узел.

Диаметр диска 1500, привод гидравлический либо механический

растительность до 70 мм

|  | UM-Forest D-150 | UM-Forest D-150H |
| --- | --- | --- |
| Базовая машина | трактор, от70л.с. | Мини-погрузчик, поток от 60 л/мин |
| Диаметр диска по ножам, мм | 1 500 | 1 500 |
| Масса | 465 кг | 447 кг |
| Ширина | 1 600 мм | 1 600 мм |
| Рабочая ширина | 1 500 мм | 1 500 мм |
| Высота с толкателем | 730 мм | 730 мм |
| Глубина | 1530 мм | 1530 мм |
| Частота вращения диска | До 1000 об./мин. | До 1000 об./мин. |
| Тип привода | Кардан, редуктор | гидромотор |
| Тип ножей | Плавающий | Плавающий |
| Количество ножей | 2/4 | 2/4 |
| Рамка-толкатель | есть | есть |
| Диаметр срезаемых деревьев | до 70 мм | до 70 мм |
| Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
| Цена, руб. с НДС | 275 000 | 275 000 |